## Slide 1: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-01 |  | 文件名称 | 采煤机司机标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 采煤机司机 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 采煤专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 | 采煤机 | 设备型号 |  | SGZ730/630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
采煤机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.备齐工作使用的各类工具2.全面检查工作面的顶底板，采高，煤壁的变化。3.以及支护，切口准备，机道轨道的情况。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次运行顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1.检查煤机隔离开关，链接螺栓，截齿及操作把手灵活可靠。2.各部流量符合规定，各种密封完好，齐全有效。 |  | 1.接班后检查现场作业环境及顶板状况；2.检查煤机的各部件、连接装置、手动落闸机构等；检查试验泄漏通讯；3.听取交班司机介绍情况，并详细检查采煤机各部位、各系统是否正常，如有问题必须处理后方可开机生产；4.严格执行采煤机操作规程和有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.解除工作面刮板闭锁发出开机信2.打开截止阀门供水喷雾，调节好供水流量。3.等待刮板空转 2分钟后，才开始使用。4.煤机喷开启 5.采煤机闭锁打开。 |  | （1）正、副司机要密切配合，互相协作，听从跟班指挥，严格遵守通风瓦斯规定。 （2）工作中要时刻观察滚筒转动情况，监视采高，严防割顶、留顶、割顶梁、割底和留底煤。 （3）严格按照作业规程规定控制采煤机牵引速度，保持割煤与移架、推溜的距离。 （4）工作中随时注意检查采煤机的运行状况，发现异常要停机检查处理，搞好采煤机维修保养工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1）交待本班煤机完好情况、运行情况。2）交待本班发生事故的情况和原因。3）填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 2: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-02 |  | 文件名称 | 液压支架工标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 液压支架工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 采煤专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 | 液压支架 | 设备型号 |  | ZY3400/14/35D |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
采煤机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.齐作使用的各具2.全面检查工作面的顶底板，采高，煤壁的变化。认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查，并进行现场安全确认 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次顶板情况、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1.压力满足支撑需要，液压足。2.阀组固定牢固，换向器和操作手把零部件齐全灵活，位置准确，闭锁装置可靠，不失 爆3.支架要规整不咬架4.要认真观察顶板变化情况，精心操作，严防发生冒顶事故 |  | 1.认真检查支架各零部件是否灵活可靠； 2.各高压管理接头连接销是否插到位； 3.各高压管接头是否有漏液现象； 4.各油缸是否能伸缩自如，检查无误后方可作业。 5.认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查，确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.各组支架要排成一条直线2.支架刮板要平稳牢靠3.顶梁顶板接触要严密4.清理支架浮煤，和研石5.清理好管线和用具6.各种操作要快，移架要均匀 |  | （1）按作业顺序依次移架，推移刮板输送机并保持直线，操作完毕后手柄必须回 “0”位。 （2）发现丢顶、割底时，及时通知采煤机司机处理，特殊情况要向班长汇报。 （3）要保护液压支架的液管及电缆槽中的管线，不准拉坏或挤压。 （4）遇工作面顶板条件不好时，要认真观察顶板变化情况，精心操作，严防发生冒顶事故。 （5）工作中与采煤机司机相互配合，与周围人员打好招呼，注意安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1）交待本班液压支架完好情况、运行情况。2）交待本班发生事故的情况和原因。3）填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 3: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-03 |  | 文件名称 | 刮板输送机司机标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 刮板输送机司机 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 采煤专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 | 刮板输送机 | 设备型号 |  | SGZ730/630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
采煤机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.齐作使用的各具2.认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查，确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况。并进行现场安全确认 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次运行顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1.检查是否损坏或丢失，发现后及时更换补齐2.检查是否损坏或丢失，发现后及时更换补齐，紧固螺栓、螺母如有松动，及时拧紧。3.以及支护，切口准备，机道轨道的情况。 |  | 1.接班后检查现场作业环境及顶板状况；2.检查机头、机尾处的顶板支护完整牢固。机头、机尾附近5m以内无杂物、浮煤、浮矸，喷雾设施齐全无损。严禁带病运转。；3.听取交班司机介绍情况，并详细检查输送机各部位、各系统是否正常，如有问题必须处理后方可开机生产；4.严格执行刮板输送机操作规程和有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.严格启动顺序，即确认上一台设备启动后方可启动下一台，停机顺序相反。2.检查通讯、信号系统畅通，操作按钮灵敏可靠。3.对周围不安全因素要进进行处理和汇报,保证环境安全。 |  | （1）不准准擅离职守,严格执行“三大规程”和现场交接班制度。对本岗位的安全工作负责。 （2）在运转中要注意观察电机、减速箱及设备运行情况,发现问问题立即处理。监听设备运转声音,随时观察和听取各种信信号。及时开停机电设备。 （3）搞好周围围环境卫生,保持设备清洁卫生,对周围不安全因素要进进行处理和汇报,保证环境安全。 （4）严禁“三违”，有有权拒绝违章指挥认真填写设备运转日志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1）交待本班输送机完好情况、运行情况。2）交待本班发生事故的情况和原因。3）填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 4: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-04 |  | 文件名称 | 单轨吊司机标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 单轨吊司机 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 采煤专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 | 单轨吊 | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
人行车跟车工作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1）交班前的准备与自查； 2）交班人向接班人汇报； 3）接班人现场； 4）问题处理。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次运行线路的轨道、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、运人设备、泄漏通讯 |  | 1）检查现场作业环境及顶板状况；2）接班后检查机车的各部件、连接装置、手动落闸机构等；检查试验泄漏通讯；检查乘车秩序；检查乘员不准携带超长、超宽的工具；人员集中乘座人车时，不准将有爆炸性、易燃性、腐蚀性物品。 |  | 1.接班后检查现场作业环境及顶板状况；2.检查机车的各部件、连接装置、手动落闸机构等；检查试验泄漏通讯；检查乘车秩序；检查乘员不准携带超长、超宽的工具；不准吊运有爆炸性、易燃性、腐蚀性物品；3.每班挂车运行前进行手动落闸试验，运送人员前必须先放一次空车，确认巷道和轨道确无掉道危险和其它隐患时，方可正式运行；4.提升时按规定信号发送信号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1）下行时人行车跟车工应在下侧驾驶室处动态观察前方轨道、顶板情况；2）遇有特殊情况时。必须果断的扳动制动手柄停车。 |  | 1.运行中观察运行线路的轨道、顶板情况。2.机车运行中发现特殊声响、剧烈震动或车轮运转不正常等情况，要立即发信号停车，进行检查处理；3.机车下行时，跟车工要随时注意各偏口及坡底停车地点，做到停车及时，位置准确；4.遇有下列情况之一时。必须果断的扳动制动手柄停车：（1）线路或巷道遇有阻碍车辆通过的障碍物，或有其它危险情况时，已发出停车信号单轨吊没有停车或来不及通知司机时；（2）机车下行速度超过正常速度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1）交待本班人行车完好情况、运行情况。2）交待本班发生事故的情况和原因。3）填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次运行线路的轨道、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 5: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-05 |  | 文件名称 | 机电维修工标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 机电维修工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 采煤专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
采煤机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.备齐工作使用的各类工具2.全面检查工作面的顶底板，采高，煤壁的变化。3.以及支护，切口准备，机道轨道的情况。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次运行顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1.检查煤机隔离开关，链接螺栓，截齿及操作把手灵活可靠。2.各部流量符合规定，各种密封完好，齐全有效。 |  | 1.接班后检查现场作业环境及顶板状况；2.检查煤机的各部件、连接装置、手动落闸机构等；检查试验泄漏通讯；检查乘车秩序；3.听取交班司机介绍情况，并详细检查采煤机各部位、各系统是否正常，如有问题必须处理后方可开机生产；4.严格执行采煤机操作规程和有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.解除工作面刮板闭锁发出开机信2.打开截止阀门供水喷雾，调节好供水流量。3.等待刮板空转 2分钟后，才开始使用。4.煤机喷开启 5.采煤机闭锁打开。 |  | （1）正、副司机要密切配合，互相协作，听从跟班指挥，严格遵守通风瓦斯规定。 （2）工作中要时刻观察滚筒转动情况，监视采高，严防割顶、留顶、割顶梁、割底和留底煤。 （3）严格按照作业规程规定控制采煤机牵引速度，保持割煤与移架、推溜的距离。 （4）工作中随时注意检查采煤机的运行状况，发现异常要停机检查处理，搞好采煤机维修保养工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1）交待本班煤机完好情况、运行情况。2）交待本班发生事故的情况和原因。3）填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 6: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-06 |  | 文件名称 | 泵站司机标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 泵站司机 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 采煤专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
采煤机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.备齐工作使用的各类工具2.进行现场安全确认。3.了解上一班设备的工作状况，认真检查设备完好状况。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次运行情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1.做好开机前的准备工作；与各工种相互协调，及时开停泵，完成当班安全生产与检修任务。。2.每班至少检查1次乳化液浓度配比。3.检测乳化液状况和使用的水质变化情况 |  | 1.执行好集团公司及矿有关管理规定，执行好双重预防制度、交接班制度、联责联保制度、封闭巷道管理制度等。 2.在班组长带领下，积极开展劳动安全竞赛、安全生产标准化、安全隐患排查和整改等工作。 3.熟练掌握乳化液泵的结构、性能和使用方法。乳化液泵站在正常运行过程中出现故障时，应立即停止使用，不得带病运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.随时注意开停泵信号，在运转中要注意观察设备运行情况2.监视各部分运转情况及声音、温度变化，发现问题及时停泵处理。3.泵站检修必须停泵，切断电源并进行可靠的闭锁。4.供液系统检修必须用正确方法，将系统余压完全释放后方可进行。 |  | （1）乳化泵必须有专人管理和维护，在放置时必须水平，保证其良好的润滑条件。按规定配制乳化液，配比严格控制在规定范围内。 （2）随时注意开停泵信号，在运转中要注意观察设备运行情况，监视各部分运转情况及声音、温度变化，发现问题及时停泵处理。 （3）负责每周检测乳化液状况和使用的水质变化情况。每班至少检查1次乳化液浓度配比，确保乳化液浓度合格，并做好记录。 （4）泵站检修必须停泵，切断电源并进行可靠的闭锁。供液系统检修必须用正确方法，将系统余压完全释放后方可进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1）交待本班乳化液泵完好情况、运行情况。2）交待本班发生事故的情况和原因。3）填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 7: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-07 |  | 文件名称 | 爆破工标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 爆破工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 采煤专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
采煤机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.备齐工作使用的各类工具 2.全面检查工作面的顶底板，采高，煤壁的变化。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次运行顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1.检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况。2.清理支架浮煤，和矸石3.清理好管线和用具 |  | 1.负责爆破作业过程中正规操作，杜绝各类放炮事故。 2.负责爆破材料领取、保存、使用、退回管理，及放炮设施的日常维护。 3.负责本岗位范围工区域内风险管控、安全隐患排查、处理和汇报。 4.严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理； 5.开始工作以前，对作业地点进行全面检查，发现隐患立即处理，确保安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查2.确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况。3.生产现场缺乏安全设施、防尘措施等，不得进行施工 |  | 1.施工地点发生险情，不适宜进行操作时，要及时撤离危险工区域，保证安全。 2.生产现场缺乏安全设施、防尘措施等，不得进行施工。 3.爆破前：严格按照爆破管理制度，执行“一炮三检”、“三人联锁”制度。 4.生产现场缺乏安全设施、防尘措施等，不得进行施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1.交待本班情况、运行情况。2.交待本班发生事故的情况和原因。3.填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 8: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-08 |  | 文件名称 | 打眼工标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 打眼工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 采煤专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
采煤机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.备齐工作使用的各类工具 2.全面检查工作面的顶底板，采高，煤壁的变化。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次运行顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1.执行敲帮问顶制度，严禁空顶作业；要随时观察支护状况，发现失脚、卸荷支柱，必须立即通知班组长进行调整加固。 |  | 1.熟悉掌握打眼机具的结构、性能和使用方法，打眼机具在打眼过程中出现故障时，应立即停止使用，不得带病运转。 2.负责本岗位范围工区域内风险管控、安全隐患排查、处理和汇报。 3.严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理； 4.开始工作以前，对作业地点进行全面检查，发现隐患立即处理，确保安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查2.确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况。3.生产现场缺乏安全设施、防尘措施等，不得进行施工 |  | 1.施工地点发生险情，不适宜进行操作时，要及时撤离危险工区域，保证安全。 2.生产现场缺乏安全设施、防尘措施等，不得进行施工。 3.打眼中，若发现有冒顶预兆时，必须立即撤离危险工区，并向班组长汇报。打眼中，若发现有冒顶预兆时，必须立即撤离危险工区，并向班组长汇报。 4.人员严禁在装载机及综掘机运行工区域工作，两帮有片帮危险时必须按规定及时处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1.交待本班情况、运行情况。2.交待本班发生事故的情况和原因。3.填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 9: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-09 |  | 文件名称 | 防尘工标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 防尘工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 采煤专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
采煤机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.备齐工作使用的各类工具 2.全面检查工作面的顶底板，采高，煤壁的变化。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次运行顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1.负责检查现场作业环境，巷道支护良好，通风良好，作业现场无杂物、无淤泥、无积水，工具准备齐全。检查防尘管路、水源充足、压力合格、水质符合要求。 |  | 1.防尘供水管路的安装要及时到位，管材规格、质量符合要求，发现损坏及时维修，杜绝漏水、跑水，水压、水量符合需要。 2.净化水幕和各种喷雾装置，都必须达到水量要求、雾化要好、覆盖面积符合要求。 3.严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理； 4.负责所管辖范围内的防尘系统、防尘设施的完好检查。发现问题及时处理解决，确保防尘设施齐全、完好、有效、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.做好作业前的安全检查确认并与相关单位、岗位事先联系好，做好自主保安工作，做到“四不伤害”。 |  | 1.施工地点发生险情，不适宜进行操作时，要及时撤离危险工区域，保证安全。 2.生产现场缺乏安全设施、防尘措施等，不得进行施工。 3.人员严禁在装载机及综掘机运行工区域工作，两帮有片帮危险时必须按规定及时处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1.交待本班情况、运行情况。2.交待本班发生事故的情况和原因。3.填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 10: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-10 |  | 文件名称 | 端头超前工标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 端头超前支护工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 采煤专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
采煤机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.备齐工作使用的各类工具 2.全面检查工作面的顶底板，采高，煤壁的变化。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次运行顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1.认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查，确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况。并进行现场安全确认。 |  | 1.熟悉端头支架及超前支架（超前支柱）的性能、构造原理和液压控制系统，掌握作业规程和工作面端头及超前支护段顶板控制方式。 2.支柱必须支到硬底，迎山有力达到初撑力，成一条直线，不准拖后或超前回柱；支柱初撑力必须达到规定要求，单体柱阀芯朝向一致，并上齐上全防倒、防坠装置。 3.严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.认真观察好周围的工作环境，严禁在顶板压力集中区域长时间逗留，坚持巡检制度，发现失效或损坏的柱梁，要及时更换， |  | 1.施工地点发生险情，不适宜进行操作时，要及时撤离危险工区域，保证安全。 2.发现受侧向压力的单体支柱要及时改柱，并且及时补打贴帮柱，柱头上用护绳系在顶（帮）网上，正确使用好支柱防倒硬连接。 3.人员严禁在装载机及综掘机运行工区域工作，两帮有片帮危险时必须按规定及时处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1.交待本班情况、运行情况。2.交待本班发生事故的情况和原因。3.填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 11: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-11 |  | 文件名称 | 采煤机检修工标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 采煤机检修工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 采煤专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 | 采煤机 | 设备型号 |  | SGZ730/630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
采煤机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.备齐工作使用的各类工具2.全面检查工作面的顶底板，采高，煤壁的变化。3.以及支护，切口准备，机道轨道的情况。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次运行顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1.检查煤机隔离开关，链接螺栓，截齿及操作把手灵活可靠。2.各部流量符合规定，各种密封完好，齐全有效。 |  | 1.接班后检查现场作业环境及顶板状况；2.检查煤机的各部件、连接装置、手动落闸机构等；检查试验泄漏通讯；3.听取交班司机介绍情况，并详细检查采煤机各部位、各系统是否正常，如有问题必须处理后方可开机生产；4.严格执行采煤机操作规程和有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.解除工作面刮板闭锁发出开机信2.打开截止阀门供水喷雾，调节好供水流量。3.等待刮板空转 2分钟后，才开始使用。4.煤机喷开启 5.采煤机闭锁打开。 |  | （1）正、副司机要密切配合，互相协作，听从跟班指挥，严格遵守通风瓦斯规定。 （2）工作中要时刻观察滚筒转动情况，监视采高，严防割顶、留顶、割顶梁、割底和留底煤。 （3）严格按照作业规程规定控制采煤机牵引速度，保持割煤与移架、推溜的距离。 （4）工作中随时注意检查采煤机的运行状况，发现异常要停机检查处理，搞好采煤机维修保养工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1）交待本班煤机完好情况、运行情况。2）交待本班发生事故的情况和原因。3）填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 12: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-12 |  | 文件名称 | 刮板输送机标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 刮板输送机检修工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 采煤专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 | 刮板输送机 | 设备型号 |  | SGZ730/630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
采煤机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.齐作使用的各具2.认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查，确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况。并进行现场安全确认 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次运行顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1.检查是否损坏或丢失，发现后及时更换补齐2.检查是否损坏或丢失，发现后及时更换补齐，紧固螺栓、螺母如有松动，及时拧紧。3.以及支护，切口准备，机道轨道的情况。 |  | 1.接班后检查现场作业环境及顶板状况；2.检查机头、机尾处的顶板支护完整牢固。机头、机尾附近5m以内无杂物、浮煤、浮矸，喷雾设施齐全无损。严禁带病运转。；3.听取交班司机介绍情况，并详细检查输送机各部位、各系统是否正常，如有问题必须处理后方可开机生产；4.严格执行刮板输送机操作规程和有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.严格按“四检”制内容对所分管范围内的设备进行检修，对刮板输送机检修质量负责，保证本人包机范围内设备的完好。。 |  | （1）严格执行矿井有关职业病防治的相关规定、措施，正确佩戴和使用合格的劳动防护用品，按要求使用和维护本岗位的职业危害因素防护设施。 （2）严格执行停送电制度和敲帮问顶制度。检修设备前必须切断电源、闭锁，由维修电工进行验电、放电；检修设备前必须维护好顶板及煤壁，大倾角地点必须设挡卡，做好自主保安。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1）交待本班输送机完好情况、运行情况。2）交待本班发生事故的情况和原因。3）填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 13: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-13 |  | 文件名称 | 支架检修工标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 液压支架检修工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 采煤专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 | 液压支架 | 设备型号 |  | ZY3400/14/35D |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
采煤机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.齐作使用的各具2.全面检查工作面的顶底板，采高，煤壁的变化。认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查，并进行现场安全确认 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次顶板情况、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1.对照日检内容和完好标准,对支架进行全面检查。检修或更换支架上的部件时，采煤机和刮板输送机要停电、闭锁、挂停电牌。 |  | 1.检修本架液压元件时关闭进液截止阀，检修进液管时需关闭前方截止阀或停乳化液泵，检修回液管停乳化液泵。 2.液压支架登高（大于等于2米）或大倾角检修作业时，必须要采取必要的安全措施 3.认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查，确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.严格按“四检”制内容对所分管范围内的液压支架进行检修，对支架检修质量负责，保证本人包机范围内设备的完好。 |  | （1）看现场，了解支架工上报的故障。了解工作面支架完好情况，掌握支架维修安全工作重点。 （2）查看现场，了解支架工上报的故障。了解工作面支架完好情况，掌握支架维修安全工作重点。 （3）遇工作面顶板条件不好时，要认真观察顶板变化情况，精心操作，严防发生冒顶事故。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1）交待本班液压支架完好情况、运行情况。2）交待本班发生事故的情况和原因。3）填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班