## Slide 1: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-JJZY-BZZYK-01 |  | 文件名称 | 综掘机司机标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 掘进机司机 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 掘进专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 | 掘进机 | 设备型号 |  | EBZ260/240/200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
掘进机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.备齐工作使用的各类工具。2.掘进机设备运行情况。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次设备运行、顶板、掘进机设备完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1、敲帮问顶，顶板支护可靠，风量及瓦斯浓度符合要求。 2、机械、电气、液压系统、安全保护装置正常可靠，零部件完整、齐全、紧固。截齿、开关、信号、喷雾、防尘设施正常可靠。 |  | 1.接班后检查现场作业环境及顶板状况；2.检查掘进机机身有无杂物，机身管路是否整齐、固定牢固、截割头截齿是否齐全，转动灵活。 2.掘进机一运是否转动灵活、无卡阻；二运托辊是否齐全，皮带有无线绳；卸载处有无铁丝、详细检查采煤机各部位、各系统是否正常，如有问题必须处理后方可开机生产。 3.严格执行采煤机操作规程和有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 启动运行 |  | 1、掘进机运行范围无人及障碍物，开机前必须发出报警信号，依次启动油泵、二运、一运、截割头及除尘系统，按巷道方向及轮廓线平稳截割。2、履带无变形，行走减速机正常，一运、二运运输系统正常。 |  | 1.司机在开车前必须检查确认周围确实安全。 2.必须检查确认顶板的支护可靠。 3.发现异常时应停机检查，处理好后再开机。 4.不要超负荷操作。 5.操作液压手柄时要缓慢。要经过中间位置。例如机器行走由前进改为后退时，要经过中间的停止位置，再改为后退。操作其它手柄也一样。 6.要充分注意不要使掘进机压断或拖拽电源线。 7.确认所有设施都安全后再启动截割头。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 停机交班 |  | 截割头落地，依次停止运输系统、截割头、油泵，综掘机停电闭锁，截割头盖防护罩。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、掘进机相关设备完好情况；3.停机时一运、二运及铲板上无煤矸、淤泥积水。时机身停电闭锁，截割头落地并盖防护罩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
启动
运行
04
停机
交班

## Slide 2: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-JJZY-BZZYK-02 |  | 文件名称 | 扒渣机司机标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 扒渣机司机 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 掘进专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 | 扒渣机 | 设备型号 |  | ZWY150-55l |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
扒渣机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.备齐工作使用的各类工具。2.扒渣机设备运行情况。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次设备运行、顶板、扒渣机设备完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 设备检查 |  | 机械、电气、液压系统、安全保护装置正常可靠，零部件完整、齐全、紧固。扒爪牙、开关、信号、喷雾、防尘设施正常可靠。 |  | 1.扒渣机机前及两侧不能有物料及工具，全部放在机后专用架子上。 2.甲烷传感器悬挂在扒渣机操作室内。 3.扒渣机司机必须在操作室内操作，身体任何部位不得伸出操作室。 4.扒渣机电缆采用专用伸缩装置，吊挂在顶板上，严禁电缆落地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 启动运行 |  | 1、扒渣机运行范围无人及障碍物，开机前必须发出报警信号，依次启动油泵、二运、一运、扒爪及除尘系统，按巷道方向进行排矸。2、履带无变形，行走减速机正常，一运、二运运输系统正常。 |  | 1.操作人员必须持证上岗。 2.司机在开车前必须检查确认周围确实安全。 3.必须检查确认顶板的支护可靠。 4.发现异常时应停机检查，处理好后再开机。 5.不要超负荷操作。 6.设备工作前，首先点动试车，保证转向正确后，再空载运行3-5分钟，检查无异常现象，然后方可投入正常使用。 7.操作手柄的正向位置，拉向操作者；反向位置，远离操作者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 停机交班 |  | 出矸完成后，将扒渣机退至迎头不小于5米处，并将扒斗落地，停机后将扒渣机开关打至零位并闭锁挂牌。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、扒渣机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
设备
检查
启动
运行
04
停机
交班

## Slide 3: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-JJZY-BZZYK-03 |  | 文件名称 | 耙装机司机标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 耙装机司机 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 掘进专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 | 耙装机 | 设备型号 |  | P-60B |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
耙装机司机作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.备齐工作使用的各类工具。2.耙装机设备运行情况。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次设备运行、顶板、耙装机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 操作准备 |  | 检查顶板支护、控制开关、尾轮固定、卸料口喷雾、挡绳栏、护栏、卸料槽固定、各部件连接、固定装置、钢丝绳状态、耙斗连接、照明、信号、按钮。 |  | 耙装机周边严禁有浮矸，钢丝绳严禁有接头，耙斗、架绳轮等螺旋连接件齐全。 耙装机有故障需人员检修或处理卸料槽大矸石时时，应按下停止按钮、切断电源方可检修或登上卸料槽处理大矸石。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 操作顺序 |  | 耙装机运行范围无人及障碍物，开机前必须发出报警信号，方可进行排矸施工。 |  | 1.操作人员必须持证上岗。 2.司机在开车前必须检查确认周围确实安全。 3.必须检查确认顶板的支护可靠。 4.发现异常时应停机检查，处理好后再开机。 5.不要超负荷操作。 6、安全保护：必须坚持使用耙装机所有的安全保护装置和设施。闭锁、挂牌：检修或检查耙装机时必须闭锁、挂牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 停机交班 |  | 将耙斗放至前簸箕前，操作手把拿下，按停止按钮，切断电源。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、设备完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
操作
准备
启动
运行
04
停机
交班

## Slide 4: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-JJZY-BZZYK-04 |  | 文件名称 | 机电维修工标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 机电维修工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 掘进专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
机电维修工作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1、作业前，查作业点的支护情况2、检修作业前，必须用便携式瓦检仪检查工作地点20米范围内风流中瓦斯浓度 |  | 1、操作高压电气设备主回路时，必须戴绝条手套，并穿绝缘鞋或站在绝缘台上;2、挂接地线时先接接地满，后接导体端，并将三相短路。3、职工操作过程中要随时检查使用工具的完好情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 严格按照操作规程及施工方案施工。执行好停送电、验电制度按照操作规程认真施工，确保施工质里达标。熟悉本岗位的操作规程，及安全生产风险和应急处置措施 |  | 工程施工前要按照机电部设计方案施工，提前将设备及电缆准备到位，确保施工符合要求，同时对接地装置和接地极连接可靠，电气保护齐全，设备腔体内工具杂物清理干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1、在送电前，必须通知作业地点所有作业人员撤离，清点人数无误后方可送电;2、试运行前，必须先取停电警示牌，打开闭锁装置。 |  | 必须按专人停电看电，严格遵守“谁停电、谁送电”的原则严格执行停送电制度，严禁约时送电;送电前必须发出警告确认安全后，方可送电试运行。熟悉，般电工基础知识及矿井防爆电气设备的结构原理、技术性能。做到懂控制线路图及设备性能特点、结构原理，会维修维护。确认安全后，方可送电试运行，电气设备做到上台上架 ;检修完成后清点材料、工具、配件，做到干净利索。施工完毕对现场及时清理干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1）交待本班设备完好情况、运行情况。2）交待本班发生事故的情况和原因。3）填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 5: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-JJZY-BZZYK-05 |  | 文件名称 | 打眼工标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 打眼工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 掘进专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 | 风钻 | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
打眼工作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.备齐工作使用的各类工具 2.全面检查工作面的顶底板情况。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格工作后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次支护情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 执行敲帮问顶制度，严禁空顶作业；要随时观察支护状况，发现顶板、两帮加固失效，必须立即通知班组长进行调整加固、重新补打。 |  | 1.熟悉掌握打眼机具的结构、性能和使用方法，打眼机具在打眼过程中出现故障时，应立即停止使用，不得带病运转。 2.负责本岗位范围工区域内风险管控、安全隐患排查、处理和汇报。 3.严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理； 4.开始工作以前，对作业地点进行全面检查，发现隐患立即处理，确保安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查2.确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况。3.生产现场缺乏安全设施、防尘措施等，不得进行施工 |  | 1.钻眼时要随时注意煤岩帮、顶板，发现有片帮、冒顶危险时，必须立即停钻处理。 2.钻眼中，出现粉尘飞扬时要停止钻进，检查水管是否有水，钻头、钻杆中心孔是否畅通，处理后再钻眼。 3.在钻眼过程中，发现钻眼机具的零部件、设施等出现异常情况时，必须停钻处理。 4.钻眼时，钻杆不要上下、左右摆动，以保持钻进方向；钻杆下方不要站人，以免钻杆折断伤人。 5.大断面巷道施工，必须搭设牢固可靠的工作台，或者采用台阶工作面施工、蹬碴钻眼等措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1.交待本班情况、运行情况。2.填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 6: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-JJZY-BZZYK-06 |  | 文件名称 | 架棚标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 架棚工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 掘进专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
支护名称 | 架棚 | 材料型号 |  | U29钢 |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
架棚工作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 安全确认 |  | 1）敲帮问顶用长柄工具，由外向里，先顶后帮，找落活矸危岩； 3）修复变形支架，并对迎头10m内的支架进行加固。 |  | 1.处理顶板网兜、活矸时必须使用长柄工具 2.修护冒顶区时，必须从一侧修护，严禁两侧同时进行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 开工准备物料先行 |  | 1）准备物料：备齐、备足处理冒顶的材料，并将材料放置在加固范围内； 2）配置专职瓦检员，检查瓦斯 |  | 1.掘进、巷修等作业前，应确保退路畅通 2.严禁混用不同规格，不同型号的金属支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 使棚施工 |  | 1）超前支护：前探梁和前探梁钩必须备齐；前探梁使用必须符合措施规定；前探梁必须与顶板梁（棚棚）亲密接触，若顶板不平，可加设木垫板；2）上梁；3）挂网；4）出矸；5）挖柱窝；6）架棚；7）绞架 |  | 1.前探梁必须背紧背牢； 2.若顶板破碎时，必须采用撞楔法控制顶板； 3.掘进(巷修)工作面空顶作业的；前探梁未紧顶煤、岩壁或特殊情况下未制定专项措施的； 4.掘进（巷修）工作面正头及两帮未采取防片帮、防落煤（矸）设施防止落煤（矸）伤人的； 5.上梁时，梁下严禁人员通行； 6.站在永久支护的安全地点； 7.声光信号齐全、灵敏可靠； 8.站在永久支护或临时支护支架完好的安全地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 清理、交接 |  | 1）文明整治，清理路线，确保退路畅通； 2）填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字； 2.文明生产确保施工完毕后的现场卫生、面貌，确保发生事故时的退路畅通； 3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
安全确认
02
03
物料准备
使棚
04
清理

## Slide 7: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-JJZY-BZZYK-07 |  | 文件名称 | 机电维修标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 机电工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 掘进专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
作业名称 | 机电维修 | 维修设备 |  | 防爆开关 |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
架棚工作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 安全确认 |  | 1、作业前，检查作业地点的支护情况 2、检修作业前，必须用便携式瓦检仪检查工作地点20米范围内风流中瓦斯浓度 |  | 1、操作高压电气设备主回路时，必须戴绝缘手套，并穿绝缘鞋或站在绝缘台上； 2、挂接地线时先接接地端，后接导体端，并将三相短路。 3、矿用高压验电器在使用前必须进行手动报警实验。 4、职工操作过程中要随时检查使用工具的完好情况 5、严格执行“谁停电、谁送电”的原则，并悬挂“有人工作，严禁送电”警示牌，加机械锁并专人看护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 设备检修 |  | 按照规程、措施和检修计划正确检修。 |  | 检修后接线工艺符合完好标准，电气设备符合防爆要求，接地装置和接地极连接可靠，电气保护齐全，设备腔体内工具杂物清理干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 清理现场 |  | 检修完毕后，维修工必须检查确保零部件齐全，连接可靠。 |  | 1、检修后电气设备周围无杂物、积水，电气设备做到台台上架； 2、检修完成后清点材料、工具、配件，数量必须与工作前准备的数量相符，并清理作业场所周围杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 整理检查 |  | 1、在送电前,必须通知作业地点所有作业人员撤离,清点人数无误后方可送电； 2、试运行前，必须先取掉停电警示牌，打开闭锁装置。 |  | 严格遵守“谁停电、谁送电”的原则，严格执行停送电制度，严禁约时送电；送电前必须发出警告，确认安全后，方可送电试运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
安全确认
02
03
设备检修
清理现场
04
送电试运转

## Slide 8: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-JJZY-BZZYK-08 |  | 文件名称 | 喷浆标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 喷浆工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 掘进专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 | 湿式喷浆机 | 设备型号 |  | PS5IY |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
架棚工作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 安全确认 |  | 1、敲帮问顶 2、检查作业场所支护情况 |  | 1、用长柄工具，由外向里，先顶后帮，找落活矸危岩。 2、作业场所支护良好，无漏顶，无片帮。 3、“三软”煤层敲帮问顶时应注意“聋矸” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 喷浆前 |  | 1、检查喷浆机固定设施 2、检查喷浆机辅助设施 |  | 1、倾斜巷道内，将安装处巷道落平或地锚配合40T槽大链、钢丝绳配合绳卡，并将喷浆机固定牢固，防止其滑动伤人。 2、风水管路联接牢固可靠，喷浆机管路畅通，无堵塞； 3、定时、定期检查，确保管路完好； 4、防护装置齐全、有效； 5、严格执行停送电制度； 6、试机前发出警号，人员远离机械； 7、清理现场工具材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 喷浆 |  | 1、拌混凝土料 2、冲洗岩面 3、上料喷浆 4、调试风水 5、检查喷浆质量 |  | 1、喷射混凝土所用的材料应符合作业规程的规定； 2、必须按设计配合比进行计量配料； 3、人员密切配合，保持一定的安全距离。 4、风水线连接牢固可靠；撤出人员，冲洗顶帮。 5、按规定佩戴使用防护用品； 6、回风侧使用水幕和捕尘设施； 7、高压管严禁对人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 整理检查 |  | 1）文明整治，清理路线，确保退路畅通； 2）填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.打眼结束后必须停风；风管必须盘起挂好，防止拉入溜子内。打眼结束后必须将钻具、封孔器收走，交给看工具职工看守 2.文明生产确保施工完毕后的现场卫生、面貌，确保发生事故时的退路畅通； 3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
安全确认
02
03
喷浆前准备
喷浆
04
现场清理

## Slide 9: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-JJZY-BZZYK-09 |  | 文件名称 | 锚杆（索）支护标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 支护工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 掘进专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 | 气动锚索机 | 设备型号 |  | MQT130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
架棚工作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 安全确认 |  | 1、先消除隐患 |  | 1、用长柄工具，由外向里，先顶后帮，找落活矸危岩。 2、“三软”煤层敲帮问顶时应注意“聋矸” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 开工准备设备检查 |  | 1、风水管路安装牢固可靠 2、风动工具构件齐全完好，试运转30秒以上； 3、钻杆完好，钻头安装牢固。 4、打锚杆(索)眼 |  | 1、吹风水管时周边及前方不准有人。 2、严禁戴手套，扎好衣袖和衣服下摆，毛巾不露在外面； 3、钻进过程中，严禁用手扶钻杆； 4、钻机前方不得站人； 5、严禁一手扶钻，一手拽拉风水管； 6、严禁将钻杆插在钻机上移动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 施工 |  | 1、按《作业规程》规定标准铺联网 2、安装锚杆（索） |  | 1、避开冲击方向，吹净煤岩屑； 2、锚固剂的型号、数量、质量符合设计要求； 3、锚杆（索）、钻机连接牢固可靠； 4、缓慢推进，搅拌充分； 5、螺母压紧托板贴紧岩面，力矩符合设计要求； 6、预紧力达到作业规程要求； 7、锚杆（索）外露长度必须达到要求，锚杆10-40mm,锚索150-250mm。 8、严禁井下作业违规截锚杆、锚索的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 停机清理 |  | 1、拆除设备 2、清理 |  | 1、先关风后关水，必须关严； 2、先空转放净余压，再拆卸风水管路； 3、清理杂物，确保路线畅通。 4、抬动机具配合协调，机具摆放平稳整齐，管线盘好挂起。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
安全确认
02
03
钻眼
挂网
04
清理收尾

## Slide 10: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-JJZY-BZZYK-10 |  | 文件名称 | 爆破工标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 爆破工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 掘进专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
爆破工作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.备齐工作使用的各类工具 2.全面检查工作面的顶底板，采高，煤壁的变化。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次运行顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1.检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况。2.清理支架浮煤，和矸石3.清理好管线和用具 |  | 1.负责爆破作业过程中正规操作，杜绝各类放炮事故。 2.负责爆破材料领取、保存、使用、退回管理，及放炮设施的日常维护。 3.负责本岗位范围工区域内风险管控、安全隐患排查、处理和汇报。 4.严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理； 5.开始工作以前，对作业地点进行全面检查，发现隐患立即处理，确保安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查2.确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况。3.生产现场缺乏安全设施、防尘措施等，不得进行施工 |  | 1.施工地点发生险情，不适宜进行操作时，要及时撤离危险工区域，保证安全。 2.生产现场缺乏安全设施、防尘措施等，不得进行施工。 3.爆破前：严格按照爆破管理制度，执行“一炮三检”、“三人联锁”制度。 4.生产现场缺乏安全设施、防尘措施等，不得进行施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1.交待本班情况、运行情况。2.交待本班发生事故的情况和原因。3.填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 11: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-11 |  | 文件名称 | 单轨吊司机标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 单轨吊司机 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 掘进专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 | 单轨吊 | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
单轨吊跟车工作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1）交班前的准备与自查； 2）交班人向接班人汇报； 3）接班人现场； 4）问题处理。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次运行线路的轨道、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、运人设备、泄漏通讯 |  | 1）检查现场作业环境及顶板状况；2）接班后检查机车的各部件、连接装置、手动落闸机构等；检查试验泄漏通讯；检查乘车秩序；检查乘员不准携带超长、超宽的工具；人员集中乘座人车时，不准将有爆炸性、易燃性、腐蚀性物品。 |  | 1.接班后检查现场作业环境及顶板状况；2.检查机车的各部件、连接装置、手动落闸机构等；检查试验泄漏通讯；检查乘车秩序；检查乘员不准携带超长、超宽的工具；不准吊运有爆炸性、易燃性、腐蚀性物品；3.每班挂车运行前进行手动落闸试验，运送人员前必须先放一次空车，确认巷道和轨道确无掉道危险和其它隐患时，方可正式运行；4.提升时按规定信号发送信号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1）下行时人行车跟车工应在下侧驾驶室处动态观察前方轨道、顶板情况；2）遇有特殊情况时。必须果断的扳动制动手柄停车。 |  | 1.运行中观察运行线路的轨道、顶板情况。2.机车运行中发现特殊声响、剧烈震动或车轮运转不正常等情况，要立即发信号停车，进行检查处理；3.机车下行时，跟车工要随时注意各偏口及坡底停车地点，做到停车及时，位置准确；4.遇有下列情况之一时。必须果断的扳动制动手柄停车：（1）线路或巷道遇有阻碍车辆通过的障碍物，或有其它危险情况时，已发出停车信号单轨吊没有停车或来不及通知司机时；（2）机车下行速度超过正常速度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1）交待本班人行车完好情况、运行情况。2）交待本班发生事故的情况和原因。3）填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次运行线路的轨道、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班

## Slide 12: 空白演示
单击输入您的封面副标题
文件编号 | SCMK-CMZY-BZZYK-12 |  | 文件名称 | 防尘工标准作业卡 |  | 岗位名称 |  | 防尘工 |  |  |  |  | 必须穿戴的劳保用品 | 灯 | 救 | 服 | 靴 | 帽 | 巾 | 罩
编制时间 | 2023.10 | 单位 |  | 掘进专业 | 关键标识 |  | 安全 |  | 目视 | 手触 | 耳听 | 关键点 |  |  |  |  |  |  |  | 
设备名称 |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作图示 |  |  |  |  |  |  | 
防尘工作业流程图 |  | 序号 | 操作名称 | 标识 | 操作内容 |  | 质量与安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 交接班 |  | 1.备齐工作使用的各类工具 2.全面检查工作面的顶底板，采高，煤壁的变化。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.接班询问上一班次运行顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | 检查作业环境、设备 |  | 1.负责检查现场作业环境，巷道支护良好，通风良好，作业现场无杂物、无淤泥、无积水，工具准备齐全。检查防尘管路、水源充足、压力合格、水质符合要求。 |  | 1.防尘供水管路的安装要及时到位，管材规格、质量符合要求，发现损坏及时维修，杜绝漏水、跑水，水压、水量符合需要。 2.净化水幕和各种喷雾装置，都必须达到水量要求、雾化要好、覆盖面积符合要求。 3.严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理； 4.负责所管辖范围内的防尘系统、防尘设施的完好检查。发现问题及时处理解决，确保防尘设施齐全、完好、有效、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | 运行中 |  | 1.做好作业前的安全检查确认并与相关单位、岗位事先联系好，做好自主保安工作，做到“四不伤害”。 |  | 1.施工地点发生险情，不适宜进行操作时，要及时撤离危险工区域，保证安全。 2.生产现场缺乏安全设施、防尘措施等，不得进行施工。 3.人员严禁在装载机及综掘机运行工区域工作，两帮有片帮危险时必须按规定及时处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | 交接班 |  | 1.交待本班情况、运行情况。2.交待本班发生事故的情况和原因。3.填好交接班记录，并向领导汇报。 |  | 1.以交接记录的形式进行交接，交接双方对交接出的问题要及时进行整改，达到合格后双方在交接班记录上签字；2.交班汇报本班次工作情况、顶板、泄漏通讯手机完好情况；3.必须持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标 准 作 业 卡
1
4
3
2
01
交接班
02
03
检查
设备
运行中
04
交接班